## Slide 1: Infraestructura Verde
Ana V. Arache |Asistente de Programa
Vieques Satelite Office
Environmental Finance Center
SYRACUSE UNIVERSITY
787.403.9773
avarachel@syr.edu
efc.syr.edu

## Slide 2: El problema
Manejo de escorrentías
superficies hipermeables (techos, estacionamientos y carreteras)

## Slide 5: La Solución
Restaurar la conexión de la lluvia con la productividad primaria y el suelo.
Bosques ribereños
Techos verdes
Barriles de lluvia
Huertos ecológicos
Jardines de lluvia
Bio cunetas
Pavimentos hipermeables

## Slide 11
Rastrillos
Palas
Carretilla
Viruta
Plantas
Enmiendas de suelo (composta)
Piedra decorativa
Rotulación
Asientos
Mano de obra: amigos, vecinos y familia
Materiales:

## Slide 12
Remover la grama existente
Escavar a la elevación deseada y nivelar
Añadir las enmiendas de suelo
Preparar Berma (si es necesario)
Preparar el canal de sobreflujo
Nivelar la parte mas baja
Plantar especies nativas
Aplicar Viruta
REGAR!!
Pasos de instalación

## Slide 16: Vamos a practicar
Identifiquemos la infraestructura verde que tiene y la que necesitamos en la UMET

## Slide 17
Techo verde
Biocuneta
Jardines de lluvia
Sisternas
Pavimentos hipermeables
Bosques ribereños
Huertos ecológicos

## Slide 18: Manejo Sustentable de Materiales
Promover esfuerzos para manejar materiales y productos considerando su ciclo de vida.
  Seleciona un producto para completar su análisis de ciclos de vida y publica un proyecto demostrativo sobre esto.
Desarrollar capacidad e integrar MSM en los programas municipales existentes.
  Establecer y mejorar bases de datos y herramientas para la toma de decisiones para facilitar el MSM.
Acelerar el diálogo público sobre el manejo de materiales enfocado en el análisis de sus ciclcos de vida
  Estimular el dialogo a nivel nacional sobre el MSM y los intrumentos económicos que lo alientan.

## Slide 21
The graph shows the development in global use of construction materials, ores & industrial minerals, fossil energy carriers, and biomass.

## Slide 23: Estaciones para el Manejo Sustentable de Materiales
LANDFILL
COMPOST
RECYCLING

## Slide 24
me comprometo a
Yo,
Reciclar mi papel, cartón y las botellas plásticas, de vidrio y metal
Comprar papel reciclado
Alentar a los demas a Reducir, reusar, reciclar y rediseñar.
Recoger la basura que encuentre en el suelo
Utilizar botellas de agua reudables y lonchera
Utilizar ambos lados de mi libreta
Reciclar mi papel, cartón y las botellas plásticas, de vidrio y metal
Comprar papel reciclado
Alentar a los demas a Reducir, reusar, reciclar y rediseñar.
Recoger la basura que encuentre en el suelo
Utilizar botellas de agua reudables y lonchera
Utilizar ambos lados de mi libreta
me comprometo a
Yo,

## Slide 25: REDUCE REUSA RECICLA REDISEÑA
Dame ejemplos