## Slide 1: Compostas en Fincas Manejo Apropiado de Residuos y Estiércol Agrícola
LOCAL CIG NRCS 2014
Joaquín A. Chong, Ph.D.
Estación Experimental Agrícola

## Slide 2: Bosquejo
Descripción del proyecto - Objetivos
Estudios de casos
  Residuos de café
  Gallinaza
Uso Agrícola
Compostas
  estiércol – frutas
  vegetativas
Próximo

## Slide 3: Descripción del Proyecto - Objetivos
Compostar con agricultores para obtener métodos apropiados
Control de organismos patógenos
Cuantificar el valor nutricional para uso
Convertir los métodos en códigos de NRCS
Satisfacer requerimientos de la Junta de Calidad Ambiental
Dar dirección a residuos no compostados por agricultor
Formular estrategias para la disposición apropiada de MO
Políticas de compostaje – mas allá de lo agrícola

## Slide 4: Bosquejo
Descripción del proyecto - Objetivos
Estudios de casos
  Residuos de café
  Gallinaza
Uso Agrícola
Compostas
  estiércol – frutas
  vegetativas
Próximo

## Slide 5: Pulpa de café

## Slide 6: Finca Colón, Villalba
Alexander Colón (propietario)
José Torres (SEA)
Pulpa de Café
Capacidad de 1280 ft3
Actual 427 ft3

## Slide 8: Finca Colón, Villalba
1er año
  Composta actual en sitio
  Implementación de paletas
  Loggers / Termómetro
  Estimar reducción
  Valor nutricional – Uso
2do año
  Composta actual en sitio
  Paletas en todo
  Loggers / Termómetro
  Estimar aumento en capacidad
  Valor nutricional - Uso

## Slide 14: Bosquejo
Descripción del proyecto - Objetivos
Estudios de casos
  Residuos de café
  Gallinaza
Uso Agrícola
Compostas
  estiércol – frutas
  vegetativas
Próximo

## Slide 15: Granja Avícola Pujols, San Sebastián
Compostaje de gallinaza
Mezcla 3:1 abultador
15 días a 160F
16 – 30 a 150-155F
140F @ 30 días

## Slide 16
Video

## Slide 17: Granja Avícola Pujols, San Sebastián
Monitor temperaturas
Material actual: cernido de material, reducción en volumen, análisis, uso
Materia orgánica 37.08%
1.57 - 5.15 - 3.78 N P K
Reducción de pH de 9.79 a 7.25
Control de volatilización de amonia
  Alum
  Microorganismo efectivos (EM)
  Lactobacilli

## Slide 18: Bosquejo
Descripción del proyecto - Objetivos
Estudios de casos
  Residuos de café
  Gallinaza
Uso Agrícola
Compostas
  estiércol – frutas
  vegetativas
Próximo

## Slide 19: Uso Agrícola
KYV Farms, Inc. Switzerland, Fl
  Francisco Arroyo
USDA Organic
Winter nursery - PR

## Slide 20: Uso Agrícola
Agro Tropical, Inc. Gurabo
  Duamed Colon Carrión
Agricultura Sustentable
Winter Nursery

## Slide 21: Uso Pepinillo
45 acres USDA Organic
Requiere de:
90lb/acre N
120 lb/acre P2O
120 lb/acre K20

## Slide 22: Requerimientos – Composta de Gallinaza
Nutrient | % | lb/ton | Pepinillo (lb/acre) | Ton/acre | Avail (lb) | Short (lb) | 45 acres (tons)
N | 1.57 | 31.4 | 90 | 2.87 | 37 | (53) | 
P2O5 | 5.15 | 103 | 120 | 1.17 | 120 | 0 | 52.4
K2O | 3.78 | 75.6 | 120 | 1.59 | 88 | (32) | 

## Slide 24: Bosquejo
Descripción del proyecto - Objetivos
Estudios de casos
  Residuos de café
  Gallinaza
Uso Agrícola
Compostas
  estiércol – frutas
  vegetativas
Próximo

## Slide 25
Residuo Agrícola
Estiércol - Fruta
Estiércoles y residuos de frutas composta nutricional para uso agrícola
  Estandarización, peletización, regulado garantía N P K +
  Control de riesgo por manufactura y costos de insumo

## Slide 26: Compostas Vegetativas
Vegetativo composta ‘diluida’ para uso no agrícola
  Huertos
  Empaque
  Germinación de semillas
  Ornamentales

## Slide 27: Bosquejo
Descripción del proyecto - Objetivos
Estudios de casos
  Residuos de café
  Gallinaza
Uso Agrícola
Compostas
  estiércol – frutas
  vegetativas
Próximo

## Slide 28: Próximo
Alternativas a agricultores que no pueden compostar
Compostaje vegetativo
Dilución en material vegetativo de compostas agrícolas
Compostaje en finca receptora

## Slide 29: Muchas gracias!
Joaquín A. Chong, Ph.D.
www.youtube.com/compostapr
www.facebook.com/compostapr