## Slide 1: REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y OPERACIÓN DE INSTALACIONES DE COMPOSTAJE
PREPARADO POR: LCDA. PRISCILLA M. RIVERA RODRÍGUEZ
FECHA: 18 DE MAYO DE 2018
1ra CUMBRE DE RECICLAJE DE ORGANICOS DE PUERTO RICO
PRESENTA:

## Slide 2: OBJETIVOS
Marco legal
Propósito y alcance
Criterios de diseño y operación
Permisos requeridos
Actividades o instalaciones excluidas de permiso
Mecanismos para dispensar requisitos

## Slide 3: MARCO LEGAL
Ley sobre Política Pública Ambiental
Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos
Notes: Manejo, transportación y disposición de desperdicios sólidos a) Adoptar, promulgar, enmendar y derogar reglas y reglamentos para la disposición de desperdicios sólidos y para fijar los sitios y métodos para la disposición de estos desperdicios
    Confiere autoridad a la Junta de Calidad para:
      Reglamentar las instalaciones de recuperación y reciclaje de desperdicios sólidos.
      Velar porque las instalaciones que se desarrollen y los servicios que se presten cumplan con todas las leyes y reglamentos aplicables.
      Imponer multas y penalidades

## Slide 4: Trasfondo
Ausencia de disposiciones en torno a los desperdicios orgánicos compostables.
Necesidad del reglamento- capítulo del RMDSNP solo atiende composta a base de biosolidos. Requisitos aplicables a composta a base de otros desperdicios solidos no eran muy claros.
Requerimientos onerosos para instalaciones de bajo costo.
Utilización del modelo del US Composting Council
Establecer categorías de material compostable en base a su potencial de contaminación y un sistema de niveles de permisos
Notes: Problemas comunes en una operacion inadecuada:
  Olores objetables
  Contaminacion de aguas superficiales y subterraneas
  Propagacion de vectores

## Slide 5: PROPÓSITO
  Regular las instalaciones y/o actividades relacionadas al proceso de compostaje como alternativa a la disposición final de desperdicios orgánicos en vertederos.
Notes: El Propósito general del reglamento es regular las instalaciones y/o actividades relacionadas al proceso de compostaje

## Slide 6: PROPÓSITO
  Establecer criterios de manejo del material compostable;
  Establecer criterios de diseno y operacion en base al tipo de material a ser procesado en la instalacion;
  Implementar un sistema de permisos;
  Promover el manejo adecuado de los desperdicios orgánicos, asegurando el cumplimiento con otras leyes y reglamentos.
  Cualquier otra medida para proteger la salud y el medioambiente.

## Slide 7: APLICABILIDAD
Reciclaje de desperdicios orgánicos
Mediante el proceso de compostaje
Con el fin de producir composta
Notes: Cuando me refiero a alcance, me refiero hasta donde, verdad, es que este reglamento tiene jurisdiccion y qué actividades no caen bajo el ambito de este reglamento. Esto no quiero que lo confundan luego con actividades excluidas de permiso, ya que son dos cosas distintas. Nos estamos refiriendo mas bien al ambito de aplibilidad. Regla 5 del Reglamento.

## Slide 8: APLICABILIDAD
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES NO ESTÁN REGULADAS POR EL REGLAMENTO DE COMPOSTAJE:
Compostaje de desperdicios orgánicos mezclados con basura
Compostaje de cienos y biosólidos
Compostaje de animales muertos*
Cualquier manejo de material orgánico que no conlleve un proceso controlado de compostaje. Ej: Trituración de material vegetativo
Notes: ESTO NO QUIERE DECIR QUE EL COMPOSTAJE DE ESTOS MATERIALES ESTA PROHIBIDO O QUE NO ESTA REGULADO. CUALQUIER TIPO DE MANEJO DE UN DESPERDICIO PUEDE ESTAR SUJETO AL REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE LOS DESPERDICIOS SOLIDOS.
EN EL CASO DE LOS ANIMALES MUERTOS, TAMBIEN DEBE CONSULTARSE EL REGLAMENTO DE EMPRESAS PECUARIAS.

## Slide 9: EXCLUSIONES
Instalaciones de compostaje con capacidad menor a 50 yardas cúbicas
Compostaje de patio “backyard composting”
Compostaje en las escuelas, instituciones, como parte de un programa de educacion y reciclaje
Restos de comida o “food scraps” generados en establecimientos y procesados en la misma fuente
Compostaje agrícola
Notes: ES BIEN IMPORTANTE RECORDAR QUE ESTAS OPERACIONES AUNQUE ESTAN EXENTAS DE PERMISOS, DEBEN OPERAR DE FORMA ORDENADA, QUE SU OPERACION NO CONSITTUYA ESTORBO O QUE CREE ALGUNA SITUACION O CONDICIONES DE

## Slide 10: CLASES DE INSTALACIONES
Instalaciones de Compostaje Clase 1
Material vegetativo
Residuos de cultivo
Instalaciones de Compostaje Clase 2
Restos de comida
Residuos agrícolas
Estiércol
Subproductos de la industria del procesamiento de alimentos- requiere previa aprobación JCA

## Slide 11: CLASES DE INSTALACIONES
Permiso por registro | Permiso de operación
Instalaciones Clase 1 ≤ 10,000 yardas cúbicas de material compostable almacenado, en compostaje activo y la composta final | Instalaciones Clase 1 > 10,000 yardas cúbicas de material compostable almacenado, en compostaje activo y la composta final.
Instalaciones Clase 2 ≤ 5,000 yardas cúbicas de material compoStable almacenado, en compostaje activo y composta final. | Instalaciones Clase 2 > 5,000 yardas cúbicas de material compostable almacenado, en compostaje activo y composta final.
Notes: Instalaciones excluidas del requisito de obtener un permiso- Regla 19
Instalaciones que cualifican para un proceso de registro- Permiso por Registro
Instalaciones que deberan pasar por un proceso de evaluacion mas riguroso- Permiso de Operación
Instalaciones que deben obtener un permiso como Instalación de Desperdicios Sólidos bajo el Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos de la JCA.

## Slide 12: CRITERIOS DE DISEÑO BÁSICOS
Cumplimiento con requisitos de ubicación y distancias
Infraestructura y equipo necesario
Áreas de recibo, mezcla, compostaje, curación y almacenamiento claramente definidas y capacidad máxima especificada.
Gradientes y zanjas para evitar entrada de agua y acumulación de acuerdo a las particularidades del lugar.
Suelo* o superficie adecuada para todo tipo de evento climatológico y resistente al uso y desgaste.

## Slide 13: CRITERIOS DE DISEÑO (CLASE 2)
Superficie de compostaje nivelada entre 1-6%
Construcción de la superficie de compostaje (recibo, mezcla y activo) con materiales de permeabilidad baja:
  Arcilla compactada con un mínimo de 1 pies de grosor
  Concreto o asfalto
  Materiales alternativos que cumplan el mismo fin certificado por un ingeniero licenciado.
Diseño de ingeniería por profesional licenciado para operaciones de mayor de 5,000 yardas cubicas de capacidad
Notes: USTED VA A TENER UNOS REQUISITOS ADICIONALES RELACIONADOS A LA SUPERFICIE DE COMPOSTAJE PARA PREVENIR INFILTRACION DE LIXIVIADOS AL SUELO O DESCARGAS DE LIXIVIADOS A CUERPOS DE AGUA.

## Slide 14: CRITERIOS DE DISEÑO (CLASE 1 >10,000 Y CLASE 2)
Sistema de manejo de aguas de escorrentía
No descargas de escorrentías a cuerpos de agua subterráneos o superficiales- uso de vegetación, zonas de amortiguamiento, filter strips o compost socks podrán ser considerados.
Agua que entre en contacto con material compostable almacenado o en compostaje activo deberá ser desviadas a un componente de recolección o tanque para reutilizar o tratar.
Prevenir flujo de lixiviados desde area de compostaje activo hacia area de curación o almacenamiento de producto.
Notes: SI usted tiene una operacion de compostaje de material vegetativo que exceda en su capacidad maxima las 10,000 yardas cubicas, o si tiene una operacion que incluye restos de comida o estiercol, usted tendra unos requisitos adicionales en cuanto a manejo de escorrentias y lixiviados.

## Slide 15: CRITERIOS DE OPERACIÓN
Operación ordenada y limpia
Que no produzca olores objetables
Que no cause contaminación de suelo o cuerpos de agua por lixiviados.
Mantener y reparar la superficie de compostaje
Tamaño de las pilas o hileras debe corresponder a las capacidades y requerimientos de los equipos utilizados en la instalación.

## Slide 16: PLAN DE OPERACIÓN
    Croquis de la instalación con áreas operacionales definidas.
    Establecer capacidad máxima de material a ser manejado en las distintas áreas.
    Procedimiento y secuencia de pasos desde para el manejo del material compostable desde que se recibe en la instalación hasta su procesamiento y etapa de curación final.
    Descripción del control e inspección del material recibido.
    Métodos para cumplir con los requisitos de reducción de patógenos- monitoreo de temperaturas y los procedimientos de recolección de datos.
    Métodos para cumplir con los requistos de muestreo y análisis de la composta (sólo aplica a Clase 2).
    Horarios de operación, designación de persona responsible, etc.

## Slide 17: OTROS REQUISITOS
Requisitos de distribución del producto final de composta (Clase 2)
Registro de operación diaria
Registro de querellas
Registro de muestreo y monitoreo (Clase 2)
Informe anual

## Slide 18: NIVELES (TIERS) DE PERMISO
Instalaciones excluidas del requisito de obtener un permiso- Regla 19
Instalaciones que cualifican para un proceso de registro- Permiso por Registro
Instalaciones que deberan pasar por un proceso de evaluación mas riguroso- Permiso de Operación
Instalaciones que deben obtener un permiso como Instalación de Desperdicios Sólidos bajo el Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos de la JCA.

## Slide 19: DISPENSAS
REGLA 34
ESTABLECE EL MECANISMO PARA DISPENSAR REQUISITOS SUSTANTIVOS AL REGLAMENTO
SE HACE MEDIANTE SOLICITUD A LA JUNTA DE GOBIERNO
MECANISMO UTIL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA